## Slide 2
Школьный и муниципальный этапы ВсОШ по технологии
Раздел «Черчение»
Разработал:
Самолюк Надежда Геннадьевна,
методист МАОУ СОШ №16 г.Томска
Томск, 2021
https://youtu.be/a-TWszdv_yg
Режим доступа к видеоматериалу тренинга :

## Slide 3
ЧЕРЧЕНИЕ
1.Чертежи в системе прямоугольных проекций
2. Изображения – виды, разрезы , сечения

## Slide 4
1.Чертежи в системе прямоугольных проекций
Виды проецирования:
центральное, косоугольное, прямоугольное
Проецирование –
это процесс построения проекций предмета на плоскость.

## Slide 5
1.Чертежи в системе прямоугольных проекций
Проецирование на одну плоскость
Проецирование на одну плоскость
применяется для предмета несложной формы.
Предмет находится между наблюдателем и плоскостью проекций
а) мысленное проецирование, б) чертёж детали

## Slide 6
1.Чертежи в системе прямоугольных проекций
Когда проецирование на одну плоскость неоднозначно определяет геометрическую форма предмета, применяется проецирование на две
и более плоскости

## Slide 7
1.Чертежи в системе прямоугольных проекций
Проецирование на две плоскости
Предмет сложной формы проецируется на несколько плоскостей
ОСЬ - это линия пересечения плоскостей проекций

## Slide 8
Прямоугольное проецирование на три плоскости

## Slide 9
Прямоугольное проецирование на три плоскости

## Slide 10
2. Изображения-виды , сечения, разрезы
Вид- это изображение видимой части поверхности предмета, обращенной к наблюдателю

## Slide 11
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Правила изображения предметов на чертежах устанавливает ГОСТ 2.305 – 2008* «Изображения — виды, разрезы, сечения».
Главный вид (вид спереди)- это изображение полученное на фронтальной плоскости
Главный вид наиболее информативен
(показан выбор главного вида стула)

## Slide 12
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Виды бывают основные, местные и дополнительные
Основные виды
При прямоугольном проецировании на две фронтальных (1,6) , две горизонтальных (2,5) и две профильных плоскости (3,4),
можно получить изображения ШЕСТИ основных видов:
спереди, сверху, слева, справа, снизу, сзади

## Slide 13
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Виды дополнительные
Дополнительный вид — изобpажение, получаемые на плоскостях, непаpаллельных основным плоскостям пpоекций.
Дополнительный вид сопровождается буквенным обозначением и направлением взгляда, но если находится в проекционной связи ,то не обозначается

## Slide 14
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Виды местные
Местный вид — изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета на одной из основных плоскостей пpоекций

## Slide 15
2. Изображения-виды, сечения,разрезы
Сечения
Сечение — изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета плоскостью

## Slide 16
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Сечения:
вынесенные, наложенные, в разрыве изображения

## Slide 17
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Обозначение сечений
Сечение не находящееся в проекционной связи сопровождается буквенным обозначением и направлением взгляда.
Также обозначаются и разрезы

## Slide 18
2. Изображения-виды, сечения, разрезы
Разрезы
Разрез — изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. В разрезе показывается то, что лежит в секущей и то ,что находится за ней

## Slide 19
2. Изображения-виды, сечения, разрезы,
Разрезы простые:
горизонтальные, вертикальные, наклонные
Горизонтальным называется разрез, образованный секущей плоскостью, параллельной горизонтальной плоскости проекций
Вертикальным называется разрез, образованный секущей плоскостью, параллельной фронтальной (А-А) или профильной (Б-Б) плоскости проекций
Наклонным называется разрез, образованный секущей плоскостью, не параллельной ни одной из основных плоскостей проекций

## Slide 20
2. Изображения-виды, сечения, разрезы,
Разрезы сложные:
ступенчатые и ломаные
Ступенчатым называется разрез, образованный двумя и более секущими плоскостями, параллельными между собой
Ломаным называется разрез, образованный двумя и более плоскостями, находящимися под углом друг к другу

## Slide 21
2. Изображения-виды, сечения, разрезы,
Отличие сечения от разреза
Разрез показывает расположение как в секущей плоскости, так и за ней. Сечение показывает только то, что внутри.
I - разрез
II - сечение

## Slide 22
Задания олимпиады

## Slide 23
Задания
Из предложенных чертежей выберите вид сверху детали, изображённой на рисунке

## Slide 24
Задания
Из предложенных чертежей выберите вид сверху детали, изображённой на рисунке
Ответ: Б)

## Slide 25
Задания
Из предложенных чертежей выберите вид сверху детали, изображённой на рисунке

## Slide 26
Задания
Из предложенных чертежей выберите вид сверху детали, изображённой на рисунке
Ответ: главный вид-9, вид сверху-10, вид слева-14

## Slide 27
Задания
На каком рисунке правильно выполнен чертёж к данному наглядному изображению?

## Slide 28
Задания
На каком рисунке правильно выполнен чертёж к данному наглядному изображению?
Ответ: 4

## Slide 29
Задания
Какое из изображений (см. 1 и 2) является сечением, а какое разрезом?
Чем отличается разрез от сечения?

## Slide 30
Задания
Какое из изображений (см. 1 и 2) является сечением, а какое разрезом?
Чем отличается разрез от сечения?
Ответ: 1-сечение, 2-разрез
Разрез отличается от сечения тем, что на нём показывают не только то, что находится в секущей плоскости, но и то, что находится за ней.

## Slide 31
Задания
Какие изображения даны на чертеже?

## Slide 32
Задания
Какие изображения даны на чертеже?
Ответ: Вид спереди (главный), вид сверху,
горизонтальный разрез А-А

## Slide 33
Задания
Какие изображения даны на чертеже?

## Slide 34
Задания
Какие изображения даны на чертеже?
Ответ: Вид спереди (главный), вид сверху,
наглядное изображение-3D модель

## Slide 35
Задания
В мастерскую заказчик принёс образец детали для изготовления (рис.1). Необходимо выполнить её рабочий чертёж. Какое изображение должно быть получено. Выберите правильный ответ

## Slide 36
Задания
В мастерскую заказчик принёс образец детали для изготовления (рис.1). Необходимо выполнить её рабочий чертёж. Какое изображение должно быть получено. Выберите правильный ответ
Ответ: В)

## Slide 37
Рекомендуемая литература
1.Ботвинников А.Д. Черчение. 9 класс : учебник для общеобразовательных организаций / А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов. В.Н.Вышнепольский.- 5-е изд., стереотип. -Москва : Дрофа ; Астрель, 2020. 240 с.
2.Преображенская Н.Г. Черчение : 9 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Г.Преображенская .- Москва. : Вентана-Граф, 2011.- 192 с.
3.Черчение: онлайн учебник. Режим доступа : http://cherch.ru/
(дата обращения: 12.08.2020)
4.Электронное учебное пособие по геометрическому черчению предназначено для самостоятельного изучения практических методов построения изображений при решении геометрических задач и выполнении графических заданий учащимися. Режим доступа: https://graph.power.nstu.ru/wolchin/umm/gp/index.htm

## Slide 38
Самолюк Надежда Геннадьевна методист МАОУ СОШ №16 структурного подразделения «Наша гавань» г. Томска samolyukng@mail.ru
Спасибо за внимание
Желаю успеха на олимпиадах!